Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                         22.01.2020 г.

Здание № 121   по ул. Кирова

Находится в управлении ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки_1959 _

1.2 Материал стен_кирпич

1.3 Кол-во этажей_3-4__

1.4 Наличие: тех-го подполья ( этажа)_нет__

электрощитовая __есть__

бойлера (водоповысительной устан.)_нет

теплового узла_____нет__

1.5 Объем здания_8909_куб.м.

1.6 Общая площадь_2134,7 _кв.м.

1.7 Общая площадь квартир_1679,3 кв.м.

1.8 Кол-во квартир_48

1.9 Площадь нежилых помещений_237 _кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фундамент | удовлетворит |  |  |  |  |
| Цоколь | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены наружные | удовлетворит |  |  |  |  |
| Стены внутренние | удовлетворит |  |  |  |  |
| Фасад | удовлетворит | Сколы и шелушение отделки | Ремонт отделки | кв.м. | 1970 |
| Балконы и карнизы | удовлетворит | физ. износ | Кап. ремонт |  |  |
| Водосточные трубы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Внутренний водосток |  |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлетворит |  |  |  |  |
| Полы | удовлетворит |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлетворит |  |  |  |  |
| Крыша |  | физ. износ | Кап. ремонт | кв.м. | 1100 |
| Окна | удовлетворит | Профтехобслуживание |  | кв. м | 17 |
| Двери | удовлетворит |  | Профтехобслуживание | шт. | 5 |
| Лестничные клетки |  |  |  |  |  |
| Отмостки и тротуары | удовлетворит |  |  |  |  |
| Система отопления | удовлетворит | физ. износ | Текущ. Проф обслуживание |  | По заявкам |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлетворит | физ. износ | Текущ. Проф обслуживание |  | По заявкам |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения | - |  |  |  |  |
| Система канализации | удовлетворит | физ. износ | Текущ. Проф обслуживание |  | По заявкам |
| Система электроснабжения | удовлетворит | физ. износ | Текущ. Проф обслуживание |  | По заявкам |
| Лифты |  |  |  |  |  |
| Мусоропроводы |  |  |  |  |  |
| Мусорокамеры |  |  |  |  |  |
| Площадки для сбора мусора |  |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 48 |
| Система вентиляции | удовлетворит |  | Плановый осмотр | шт. | 96 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки |  |  |  |  |  |
| Антенны на крыше |  |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)