Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания

«Управ Дом»

А К Т

общего осмотра здания

г. Моздок                                                                                                                          17.01.2020 г.

Здание № 95   по ул. Кирова

Находится в обслуживании ООО УК «Управ Дом»

1. Общие сведения:

1.1 Год постройки      1969 г.

1.2 Материал стен    кирпич

1.3 Кол-во этажей          5

1.4 Наличие: тех-го подполья ( этажа)   есть

электрощитовая      есть

бойлера (водоповысительной устан.) нет

теплового узла       нет

1.5 Объем здания 108590  куб.м.

1.6 Общая площадь  3722,8   кв.м.

1.7 Общая площадь квартир  2402,4   кв.м.

1.8 Кол-во помещений          60

1.9 Площадь нежилых помещений 283  кв.м.

Комиссия в составе представителей:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Произвела общий осмотр здания.

Проверкой установлено:

1. Техническое состояние конструктивных элементов здания следующие:

| Часть зданий и конструкций | Оценка технического состояния | Наименование дефекта в период осмотра | Необходимый объем работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| фундамент | удовлет-но |  |  |  |  |
| цоколь | хорошее |  |  | м2 | 120 |
| отмостка | хорошее |  |  | м2 | 170 |
| Стены наружные | удовлет-но | Трещины на несущих стенах. Без раскрытия | Установлены маяки для мониторинга просадки здания |
| Стены внутренние | удовлет-но |  |  |  |  |
| Фасад | удовлет-но |  |  |  |  |
| Балконы и карнизы | удовлет-но |  |  |  |  |
| Водосточные трубы | удовлет-но |  | Профобслуживан. |  |  |
| Внутренний водосток | ___ |  |  |  |  |
| Перекрытия | удовлет-но. |  |  |  |  |
| Полы | удовлет-но |  |  |  |  |
| Перегородки | удовлет-но |  |  |  |  |
| Крыша | удовлет-но | физ.износ | кап. Ремонт для текущего содержания мягкой кровли требуется пропайка швов | м2 м | 975 120 |
| Окна | удовлет-но | Профобслуживание окон ПВХ | текущий | шт2 | 16 |
| Двери | удовлет-но |  | текущий | шт | 4 |
| Лестничные клетки | удовлет-но |  |  | шт | 4 |
| Отмостки и тротуары | хорошее |  |  |  |  |
| Система отопления | удовлет-но Установка прибора учета тепловой энергии |  | кап. ремонт модернизация | % шт. | 100 1 |
| Система горячего водоснабжения | ____ |  |  |  |  |
| Система холодного водоснабжения | удовлет-но | физ.износ | кап. ремонт | % | 100 |
| Групповые приборы учета тепла, холодного и горячего водоснабжения | Водян. уд. |  | Профобслуживан. |  |  |
| Система канализации | удовлет-но | физ.износ | кап. ремонт | % | 100 |
| Система электроснабжения и освещения | удовлет-но | физ.износ | кап. ремонт | % | 100 |
| Лифты | - |  |  |  |  |
| Мусоропроводы | - |  |  |  |  |
| Мусорокамеры | - |  |  |  |  |
| Площадки для сбора мусора | - |  |  |  |  |
| Система дымоуд. | удовлет |  | Плановый осмотр | канал | 60 |
| Система вентиляции | удовлет |  | Плановый осмотр | канал | 120 |
| Водоповысительные и циркуляционные установки | - |  |  |  |  |
| Антенны на крыше | - |  |  |  |  |

2. На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

2.1 Здание находится в удовлетворительном состоянии и нуждается в текущем ремонте.

2.2 Здание требует капитального ремонта:

-  кровли многоквартирного дома;

-  внутридомовых сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения.

Члены комиссии:

Гл. инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                          __Лабунский А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Инженер ООО УК «Управ Дом»___________                                                       __Дулаев Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Техник инж. Сетей ООО УК «Управ Дом»______                        _______  ____Ржевский А.Б.

(должность, фамилия, инициалы)